Přijímací zkoušky FCH VUT 2013 Identifikační číslo složky: Test číslo: B13YG

Informace pro vypracování testu Odpovědi se zapisují pouze do příslušných silně orámovaných polí. Opravy (škrtání) musí být parafovány osobou pověřenou dohledem na přijímací zkoušky. K vlastním výpočtům a poznámkám pro vypracování odpovědí použijte přiložený volný evidovaný list. Bodová hodnocení jsou uváděna u každé otázky, maximálně dosažitelný počet bodů je 100. Při psaní testu smí uchazeč používat pouze psací potřeby a kalkulačku.

|  | otázky | odpovědi |
| --- | --- | --- |
| 1) | Napište vzorec (2 body): bromid hořečnatý | MgBr2 |
| 2) | Napište název chemické sloučeniny (2 body): HClO3 | kyselina chlorečná |
| 3) | Napište vzorec (2 body): oxid křemičitý | SiO2 |
| 4) | Napište název chemické sloučeniny (2 body): Al(OH)3 | hydroxid hlinitý |
| 5) | Napište vzorec (2 body): chlornan vápenatý | Ca(ClO)2 |
| 6) | Napište název chemické sloučeniny (2 body): H2S | sulfan |
| 7) | Napište vzorec (2 body): diboran | B2H6 |
| 8) | Napište název chemické sloučeniny (2 body): Br2O7 | oxid bromistý |
| 9) | Napište vzorec (2 body): kyselina trihydrogenfosforečná | H3PO4 |
| 10) | Napište název chemické sloučeniny (2 body): SeCl4 | chlorid seleničitý |
| 11) | Napište vzorec (3 body): hydrogenuhličitan amonný | NH4HCO3 |
| 12) | Napište název chemické sloučeniny (3 body): CoCl2·6H2O | hexahydrát chloridu kobaltnatého |
| 13) | Napište vzorec (3 body): dihydrát síranu vápenatého | CaSO4·2H2O |
| 14) | Napište název chemické sloučeniny (3 body): Al2(HPO4)3 | monohydrogenfosforečnan hlinitý |
|  | otázky | odpovědi |
| 15) | Doplňte vzorce a stechiometrické koeficienty: (5 body): a Ca(OH)2 + b CO2 → c C + d D | a = 1 b = 1 c = 1 | d = 1 C = CaCO3 D = H2O |
| 16) | Určete stechiometrické koeficienty rovnice: (6 body): a Pb + b HNO3 → c NO + d Pb(NO3)2 + e H2O | a = 3 b = 8 c = 2 | d = 3 e = 4 |
| 17) | Určete stechiometrické koeficienty rovnice: (6 body): a PbS + b H2 → c Pb + d H2S | a = 2 b = 2 c = 2 | d = 2 |
| 18) | Vypočtěte příklad (max. 6 bodů): Kolik kilogramů čistého stříbra lze maximálně vyredukovat z roztoku obsahujícího 27,5 kg dusičnanu stříbrného (AgNO3)? [Ar(Ag) = 107,868; Mr(AgNO3) = 169,873] | 17,5 t |
| 19) | Vypočtěte příklad (max. 6 bodů): Kolik gramů váží jedna uhlíková nanotrubička obsahující 5000 atomů uhlíku? [Ar(C) = 12,0106; NA = 6,022·1023 mol-1] | 9,97·10-20 g |
| 20) | Vypočtěte příklad (max. 6 bodů): Kolik gramů vody obsahuje kilogram 93% technického lihu za předpokladu, že v technickém lihu je obsažen pouze ethanol a voda? | 70 g |
| 21) | Vypočtěte příklad (max. 6 bodů): Kolik kilogramů bude vážit kyselina sírová (p.a.) v pětilitrovém polyethylenovém kanystru, je-li v bezpečnostním listě uvedeno, že má hustotu 1,84 g·cm-3? | 9,2 kg |
| 22) | Napište název chemické sloučeniny (3 body): | benzyljodid |
| 23) | Napište název chemické sloučeniny (3 body): | aceton propanon dimethylketon |
| 24) | Napište název chemické sloučeniny (3 body): | cyklohex-2-en-1-ol |
|  | otázky | odpovědi |
| 25) | Napište název chemické sloučeniny (3 body): | 1,2-dimethylbenzen o-dimethylbenzen o-xylen |
| 26) | Napište název chemické sloučeniny (3 body): | butanal butyraldehyd |
| 27) | Napište vzorec (3 body): tetrafluorethen |  |
| 28) | Napište vzorec (3 body): tetrachlormethan |  |
| 29) | Napište vzorec (3 body): oxiran |  |
| 30) | Napište vzorec (3 body): octová kyselina |  |

Místo pro hodnocení zkušební komise - ponechat volné!